## Slide 1: ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LAS VPNs EN EL ACCESO GLOBAL A SERVIDORES WEB
Planificación y Explotación de Redes y Servicios
AUTOR
JAVIER LINZOAIN PEDRAZA

## Slide 2
ÍNDICE
Introducción
DoE
Resultados
Conclusiones

## Slide 3: INTRODUCCIÓN
Virtual Private Networks (VPNs)
Tecnología que permite crear una conexión segura y cifrada sobre una red menos segura como Internet
Ventajas:
Seguridad y privacidad: cifrado de los datos y anonimato
Protección frente a restricciones y limitaciones (“throtling”)
“Acceso a contenidos restringidos”
OBJETIVO
Analizar la eficiencia de las VPNs a la hora de acceder a servidores web localizados en cualquier parte del mundo
Medir el rendimiento
Inconvenientes:
Reducción de la velocidad
Problemas de conectividad
Coste

## Slide 4
ÍNDICE
Introducción
DoE
Resultados
Conclusiones

## Slide 5: DoE - RESPUESTAS Y HERRAMIENTAS
Herramientas de medición
Respuestas
Throughput yt-dlp
Delay Ping
Jitter Ping
Herramientas de implementación
Nslookup: buscar IP asociada a un dominio
Ipinfo: encontrar localización de la IP (coordenadas y región
Expressvpn: establecimiento de conexión VPN

## Slide 6: DoE - FACTORES
Dia de la semana: cualitativo y fijo. 5 niveles de factor
Hora del día: cualitativo y fijo, 2 niveles de factor, 12:30 y 23:30
Servidor objetivo: destino al que se pretende establecer conexión. Cualitativo y fijo, 3 niveles
            gettec.es, bmgs.com.au, aipg-tx.org
            Conexión VPN: cualitativo y fijo, 3 niveles.
              Sin conexión VPN, VPN Australia, VPN EEUU
TOTAL: 90 COMBINACIONES

## Slide 7: DoE – EXPERIMENTO INICIAL
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Inicialización de ficheros
Configuración IPs
Registro de inicialización de medidas
Mediante Shell Scripting se programó un sistema de medida automático que tomaba las medidas de cada respuesta para todas las combinaciones de los factores.
Medida de 10 pings al 1er servidor
Medida de 10 pings al 2º servidor
Medida de 10 pings al 3
10 medidas del throughput mediante yt-dlp
Sin VPN
usde
ausy
Medida de 10 pings al 1er servidor
Medida de 10 pings al 2º servidor
Medida de 10 pings al 3
10 medidas del throughput mediante yt-dlp
Medida de 10 pings al 1er servidor
Medida de 10 pings al 2º servidor
Medida de 10 pings al 3
10 medidas del throughput mediante yt-dlp

## Slide 8: DoE – EXPERIMENTO INICIAL
Mejoras:
Replicates independientes -> Tiempo de espera entre medidas
Aleatorización -> Generación de un fichero con los nombres de los servidores aleatorizados
Selección VPN más cercana a los usuarios -> Para comparar la eficiencia de la mejor forma posible
Ejemplo: acceder a un servidor de EEUU localizado en LA a través de una VPN cuyo servidor está en Boston frente a una VPN cuyo servidor está en LA

## Slide 9: DoE – EXPERIMENTO FINAL (Pipeline)
Posibles mejoras:
Aleatorización del acceso a los servidores aleatorizando el acceso a las VPNs
Inconveniente:
Incremento del coste temporal para cada medición ya que en cada nueva conexión VPN se establece un tiempo de 3 min. Para que la red vuelva a su estado original.

## Slide 10
ÍNDICE
Introducción
DoE
Resultados
Conclusiones

## Slide 11: Resultados – ANOVA
Delay
Sk | k
-0.518 | 2.2763

## Slide 12: Resultados – ANOVA
Jitter
Sk | k
0.0661 | 2.5123

## Slide 13: Resultados – ANOVA
Throughput
Sk | k
-0.014 | 2.6254

## Slide 14
ÍNDICE
Introducción
DoE
Resultados
Conclusiones

## Slide 15: CONCLUSIONES
El menor retardo para acceder a un servidor en cualquier parte del mundo se consigue mediante una conexión VPN cercana a ese servidor
Es ineficiente utilizar VPN si no se pretende acceder a servicios cercanos a esa VPN. Por ejemplo, sería ineficiente utilizar una VPN externa a España para acceder a la plataforma “prado”.
A medida que la VPN se “aleja” del origen (Granada), el Throughput disminuye.

## Slide 16
Gracias por su atención

## Slide 17: EJEMPLO DE LO QUE NO SE DEBE HACER
MS de interacción VPN-Día menor que el de los factores principales. Observamos comportamientos con misma tendencia